| Показники | Існуючі min-max | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Запах | 0-2 бали | 2 бали |
| Забарвленість | 00 – 17,20 | 200 (350) |
| Каламутність | < 0,1 – 2,8 | 1,0 (3,5) |
| Смак та присмак | 1 - 2 | 2 бали |
| Водневий показник | 8,01 – 8,11 | 6,5 – 8,5 |
| Залізо загальне | 0,04 – 0,07 | 0,2 (1,0) мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 7,55 – 8,35 | 6,5-8,5 |
| Марганець | < 0,01 | 0,05 мг/дм3 |
| Мідь | 0,021 – 0,035 | 1,0 мг/дм3 |
| Сульфати | 21,6 – 50,4 | 250 (500) мг/дм3 |
| Сухий залишок | 337 - 607 | 1000 (1500) |
| Хлор залишковий вільний | 0,05 – 0,3 | 0,3 - 0,5 мг/дм3 |
| Хлор залишковий зв’язаний | 0,72 – 0,9 | 0,8 – 1,2 мг/дм3 |
| Хлориди | 40,5 – 60,5 | 250 (350) мг/дм3 |
| Алюміній залишковий | < 0,02 – 0,025 | 0,2 (0,50) мг/дм3 |
| Амоній | 0,21 – 0,26 | 0,5 (2,6) мг/дм3 |
| Нітрити | < 0,003 – 0,012 | 0,5 (0,1) мг/дм3 |
| Нітрати | 3,2 – 9,2 | 50 мг/дм3 |
| Свинець | 0,0023 – 0,0035 | 0,010 мг/дм3 |
| Фториди | 0,33 – 0,625 | 1,2 мг/дм3 |
| Цинк | 0,003 – 0,045 | 1,0 мг/дм3 |
| Магній | 25 - 50 | 10 – 50 мг/дм3 |
| Ртуть | < 0,0001 | 0,0005 мг/дм3 |
| Кадмій | < 0,0002 | 0,001 мг/дм3 |
| Хром загальний | < 0,001 | 0,05 мг/дм3 |
| Кальцій | 60 - 75 | 25 – 75 мг/дм3 |
| Феноли | < 0,001 | 0,001 мг/дм3 |
| Хлорфеноли | < 0,001 | 0,0003 мг/дм3 |
| ЗМЧ | 15 - 98 КУО / см3 | 100 КУО / см3 |
| Загальні коліформи | виявлені в одній пробі - відсутні | відсутність КУО /100см3 |
| E. coli | виявлені в одній пробі - відсутні | відсутність КУО /100см3 |
| ентерококи | відсутні | відсутність КУО /100см3 |

Питна вода, що подавалась в централізовану водопровідну мережу міста відповідала нормативним показникам ДСанПіН 2.2.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» по санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам.

Начальник Первомайського міськрайонного

Управління Головного управління

Держсанепідслужби у Миколаївській області

Головний державний санітарний лікар

м.Первомайська, Первомайського,

Врадіївського,  Кривоозерського районів                     Ковальчук М.Г.